Załącznik nr 1

….............................(data, miejscowość)

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr TEWES-2/07/2017-POIR.01.01.01-00-1925/15

Oferent:

| Nazwa firmy: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby: |  |
| NIP: |  |
| Tel./faks: |  |
| e-mail: |  |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Dane kontaktowe: | Tel : | E-mail : |

Oferta cenowa:

| Kwota netto (w PLN): |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT: |  |
| Kwota brutto (w PLN): |  |
| Warunki płatności: |  |

Oferta przedmiotowa – wymagania techniczne:

| Specyfikacja techniczna urządzeń | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wytwornica wody lodowej: |  |  |
| · ilość – 1 szt, |  |  |
| · zasobnik wody o pojemności 2 000 l |  |  |
| · agregat chłodniczy |  |  |
| · konstrukcja samonośna na ramie |  |  |
| · szafa elektryczno-sterownicza z możliwością podłączenia zewnętrznego sterowania i kontroli pracy urządzenia |  |  |
| · moc chłodnicza ok. 13 kW |  |  |
| · temperatura wody na wylocie 1÷2°C |  |  |
| · uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu, podłączenie do czynników energetycznych |  |  |
| Wytwornica pary: |  |  |
| · ilość – 1 szt |  |  |
| · wytwornica pary typ WW 10/300 z palikiem olejowym i automatyką wydajność 250÷300 kg/h, ciśnienie pary 4 bary |  |  |
| · moduł zmiękczania wody + zestaw dozujący z automatyką |  |  |
| · zbiornik wody zasilającej z funkcją zbiornika kondensatu z automatyką |  |  |
| · schładzacz odmulin i odsolin z automatyką |  |  |
| · separacja pary na rurociągu |  |  |
| · komin spalinowy DN 200mm z izolacją |  |  |
| · zbiornik oleju 1000 litrów z instalacją olejową |  |  |
| · rurociągi i niezbędna armatura |  |  |
| · reduktor pary |  |  |
| · uruchomienie urządzenia i szkolenie personelu, podłączenie do czynników energetycznych |  |  |
| Komora chłodnicza: |  |  |
| · ilość – 1 szt |  |  |
| · budowa jako monoblok chłodniczy |  |  |
| · maksymalny załadunek towaru w komorze to 200 kg |  |  |
| · temperatura towaru wprowadzanego do komory max. 30°C |  |  |
| · zakres temperatur 0÷10°C |  |  |
| · wymiary zewnętrzne szer. x dł. max 1 500 x 1 500 mm |  |  |
| · komora modułowa wykorzystujące system montażu z paneli, tzw. Cam-Lock |  |  |
| · grubość paneli ze stali powlekanej 80 mm, wypełnionych pianką poliuretanową o gęstości min. 40 kg/m3 |  |  |
| · komora wyposażona w drzwi zawiasowe z zamkiem |  |  |
| · wyposażona w higieniczne półki |  |  |
| · podłoga ze stali nierdzewnej |  |  |
| · agregat chłodniczy ze sterowaniem |  |  |
| · chłodnica powietrza |  |  |
| · oświetlenie wnętrza komory |  |  |
| Zamrażarka skrzyniowa: |  |  |
| · ilość – 1 szt |  |  |
| · pojemność 70÷100 l |  |  |
| · zakres temperatur -50°C do -85°C |  |  |
| · mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem cyfrowym |  |  |
| · system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia (przekroczenia zadanej temperatury i braku zasilania, otwartych drzwi, awarii sondy) |  |  |
| · klasa klimatyczna SN-T |  |  |
| · napięcie zasilanie 220÷240 V |  |  |
| · obudowa zewnętrzna: stal lakierowana biała |  |  |
| · wnętrze wykonane ze stali powlekanej |  |  |
| · dodatkowa pokrywa wewnętrzna zapobiegająca zbędnej utracie zimna |  |  |
| · izolacja poliuretanowa o grubości 80 mm |  |  |
| · system chłodzenia: pojedynczy kompresor |  |  |
| Zbiornik procesowy: |  |  |
| · ilość – 2 szt., |  |  |
| · przeznaczony do transportu, magazynowania mleka, pasteryzacji, chłodzenia i obróbki skrzepu |  |  |
| · zbiornik przystosowany do transportu wózkiem widłowym |  |  |
| · konstrukcja pionowa, trójpłaszczowa, ustawiona na nogach o regulowanej wysokości |  |  |
| · płaszcz wodny obejmuje dno i pobocznicę zbiornika |  |  |
| · wykonanie ze stali AISI 304 |  |  |
| · dennica dolna, górna i pobocznica zbiornika izolowane |  |  |
| · płaszcz izolacyjny wykonany z materiału AISI 304 |  |  |
| · pojemność zbiornika 200 litrów |  |  |
| · mycie w systemie zamkniętym CIP |  |  |
| · wyposażenie |  |  |
| o właz inspekcyjny |  |  |
| o poziomowskaz |  |  |
| o głowica myjąca |  |  |
| o mieszadło łopatowe z bezstopniową regulacją obrotów |  |  |
| o króciec napływowo-odpływowy DN50 zakończony ręcznym zaworem klapowym i kolanem z gwintem mleczarskim DIN 11851 |  |  |
| o przyłącza zasilania i powrotu wody z płaszcza zakończone zaworem i gwintem DIN 11851 |  |  |
| o łamacz wiru |  |  |
| o odpowietrzenie |  |  |
| · sterowanie, podłączenie do czynników energetycznych |  |  |
| Układ grzewczo-chłodzący: |  |  |
| · ilość – 1 szt., |  |  |
| · przeznaczony do zasilania płaszcza wodnego zbiorników procesowych |  |  |
| · wymiennik para/woda lodowa-woda typu JAD |  |  |
| · pompa obiegowa |  |  |
| · czujnik temperatury na wyjściu wody z układu |  |  |
| · odwadniacz |  |  |
| · filtr kondensatu |  |  |
| · zawory odcinające |  |  |
| · zawór by-pass’owy odwadniacza |  |  |
| · zawór pary DN25 pneumatyczny odcinający |  |  |
| · zawory wody lodowej DN40 pneumatyczne odcinające |  |  |
| · ręczne zawory odcinające |  |  |
| · zbiornik buforowy wody z sondą poziomu |  |  |
| · automatyczny zawór dopuszczania wody |  |  |
| · sterowanie, podłączenie do czynników energetycznych |  |  |
| Kontenerowa stacja mycia jednotorowa, dwufazowa |  |  |
| Budowa stacji mycia |  |  |
| Podstawowe elementy stacji mycia: |  |  |
| • Kontener trójkomorowy, zamknięty, izolowany termicznie |  |  |
| • Zespół podgrzewania roztworów myjących |  |  |
| • Zespół dozowania i kontroli stężenia roztworów myjących |  |  |
| • Armatura i instalacja wewnętrzna |  |  |
| • Okablowanie elektryczne i pneumatyczne |  |  |
| • Układ sterowania |  |  |
| Zbiornik kontenerowy |  |  |
| • zbiornik roztworu myjącego kwasowego, pojemność robocza 400 l, mat. 304 |  |  |
| o króciec powrotu mycia DN 50 |  |  |
| o króciec ssący DN 65 |  |  |
| o króciec przelewu górnego i odpowietrzenia DN 65 |  |  |
| o króciec opróżniania DN 50 |  |  |
| o głowica myjąca DN 40 |  |  |
| o właz kontrolny z pokrywą Æ440 mm |  |  |
| o czujniki poziomu: |  |  |
| - sonda maksymalnego napełnienia |  |  |
| - sonda minimalnego poziomu |  |  |
| • zbiornik roztworu myjącego zasadowego, pojemność robocza 400 l, mat. 304 |  |  |
| o króciec powrotu mycia DN 50 |  |  |
| o króciec ssący DN 65 |  |  |
| o króciec przelewu górnego i odpowietrzenia DN 65 |  |  |
| o króciec opróżniania DN 50 |  |  |
| o głowica myjąca DN 40 |  |  |
| o właz kontrolny z pokrywą Æ440 mm |  |  |
| o czujniki poziomu: |  |  |
| - sonda maksymalnego napełnienia |  |  |
| - sonda minimalnego poziomu |  |  |
| • zbiornik wody świeżej, pojemność robocza 400 l, mat. 304 |  |  |
| o wyposażenie jak w zbiorniku roztworów myjących bez króćców powrotu mycia, króciec zasilania wody DN 40 |  |  |
| Układ grzewczy – 1 kpl. |  |  |
| • pompa myjąca wydajność 30 000 l/h |  |  |
| • wymiennik para-woda typu JAD |  |  |
| • zawór parowy regulacyjny |  |  |
| • zawór parowy odcinający, pneumatyczny |  |  |
| • zawór parowy odcinający ręczny |  |  |
| • zawory odwadniające |  |  |
| • zawór zwrotny kondensatu |  |  |
| • odwadniacz |  |  |
| • filtr pary |  |  |
| Armatura i instalacje – 1 kpl. |  |  |
| • zawór rozdzielczy DN 50 |  |  |
| • komplet zaworów klapowych automatycznych z siłownikiem pneumatycznym |  |  |
| • zawór automatyczny grzybowy wody czystej |  |  |
| • komplet zaworów ręcznych |  |  |
| • rurociągi i armatura wewnętrzna stacji mycia – komplet |  |  |
| • instalacja mycia zbiorników stacji mycia |  |  |
| Elementy sterowania i armatura pomiarowa |  |  |
| • zestaw czujników zbliżeniowych |  |  |
| • czujniki temperatury PT-100 |  |  |
| • czujniki prętowe poziomu cieczy w zbiornikach |  |  |
| • czujnik pływakowy maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku ługu |  |  |
| • czujniki przepływu |  |  |
| • przepływomierz elektromagnetyczny na zasilaniu mycia |  |  |
| Układ dozowania i regulacji stężenia roztworów myjących |  |  |
| • pompy dozujące roztworów myjących |  |  |
| • pompa dozująca dezynfektanta |  |  |
| • sonda konduktometryczna z osprzętem |  |  |
| • przetwornik |  |  |
| • lance ssące |  |  |
| • adapter lancy |  |  |
| • zawór dozujący |  |  |
| • wąż indukcyjny |  |  |
| Elektryka, automatyka sterowanie |  |  |
| • Szafa sterująca k.o. wykonanie IP65 zgodnie z PN-IEC 439-1 (potwierdzone atestem przez wykonawcę) |  |  |
| • Sterownik: system S7 z graficznym panelem operacyjnym |  |  |
| • Osprzęt elektryczny |  |  |
| • Przetwornica częstotliwości |  |  |
| • Reduktory, wyspy, zawory i osprzęt pneumatyczny |  |  |
| • Oprogramowanie aplikacji użytkowej sterownika |  |  |
| • Rozruch stacji mycia |  |  |
| • Szkolenie obsługi i serwisu technicznego, podłączenie do czynników energetycznych |  |  |
| Automatyczne sterowanie stacją mycia |  |  |
| • Napełnianie i regulacja poziomów roztworów w zbiornikach stacji mycia |  |  |
| • Sterowanie stężeniem roboczych roztworów myjących |  |  |
| • Sterowanie stężeniem roztworu dezynfektanta |  |  |
| • Sterowanie temperaturą roztworów myjących |  |  |
| • Sterowanie rozdziałem powracających roztworów z obiegów myjących |  |  |
| • Regulacja natężenia przepływu za pomocą przetwornika częstotliwości pompy myjącej |  |  |
| • Programowanie pracy stacji mycia w zależności od charakteru i wielkości wybranych obiegów myjących: |  |  |
| o czasu trwania poszczególnych operacji mycia |  |  |
| o temperatury mycia |  |  |
| • możliwość wyboru programu mycia |  |  |
| • program pełny: płukanie, ługowanie, płukanie, kwasowanie, płukanie, dezynfekcja i płukanie końcowe |  |  |
| • program skrócony: możliwość wyboru poszczególnych kroków cyklu myjącego z programu pełnego |  |  |
| Pompy procesowe – 1 kpl. |  |  |
| Pompa wirowa |  |  |
| · wydajność 25 000 l/h |  |  |
| · ciśnienie 2 bary |  |  |
| · sterowanie pracą pompy |  |  |
| Pompa krzywkowa |  |  |
| · krzywki typu bi-wings |  |  |
| · lepkość 10 cP |  |  |
| · wydajność 1 000 l/h |  |  |
| · ciśnienie 2 bary |  |  |
| · przyłącza DN50 |  |  |
| · sterowanie pracą pompy |  |  |
| · wydajność pompy regulowana falownikiem |  |  |
| Waga |  |  |
| · ilość – 1 szt., |  |  |
| · urządzenie pomiarowe przeznaczone do ważenia materiałów na potrzeby pracy laboratorium |  |  |
| · obciążenie maksymalne 15 kg |  |  |
| · obciążenie minimalne 100 g |  |  |
| · dokładność odczytu 5 g |  |  |
| · zakres tary -15 kg |  |  |
| · wyświetlacz LCD |  |  |
| · stopień ochrony IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik |  |  |
| · zasilanie 100÷240 V AC 50÷60 Hz / 12 V DC + akumulator |  |  |
| · Wymiar szalki 300×300 mm |  |  |
| Wagosuszarka |  |  |
| · Ilość – 1 szt., |  |  |
| · laboratoryjne urządzenie pomiarowe przeznaczone do wyznaczania względnej wilgotności niewielkich próbek różnych materiałów |  |  |
| · obciążenie maksymalne 110 g |  |  |
| · dokładność odczytu 1 mg |  |  |
| · zakres tary -110 g |  |  |
| · maksymalna masa próbki 110 g |  |  |
| · zakres temperatury suszenia max 160 °C |  |  |
| · dokładność odczytu wilgotności 0,001 % |  |  |
| · powtarzalność wilgotności +/-0,05% (próbka ~ 2g), +/-0,01% (próbka ~ 10g) |  |  |
| · wyświetlacz LCD (z podświetleniem) |  |  |
| · element grzewczy grzałka w osłonie metalowej do przemysłu spożywczego |  |  |
| · sposób suszenia 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny) |  |  |
| · opcje zakończenia suszenia 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny) |  |  |
| · zasilanie 230V 50Hz AC |  |  |
| · wymiar szalki ø 90, h = 8 mm |  |  |
| · interfejs 1×RS 232, USB-A, USB-B |  |  |
| · max. wysokość badanej próbki h = 20 mm |  |  |
| pH-metr przenośny |  |  |
| · ilość – 1 szt., |  |  |
| · przyrząd do pomiaru pH produktów mleczarskich |  |  |
| · parametr mierzony pH, mV, ˚C |  |  |
| · pH zakres [pH] -2,000…+16,000 |  |  |
| · rozdzielczość [pH] do 0,01 |  |  |
| · dokładność [pH] <0,01 |  |  |
| · kalibracja do 3 punktów |  |  |
| · redoks zakres [mV] ±1300 |  |  |
| · rozdzielczość [mV] 0,1 |  |  |
| · dokładność [mV] ±0,3 |  |  |
| · temperatura zakres [˚C] -20,0…+120,0 |  |  |
| · rozdzielczość [˚C] 0,1 |  |  |
| · dokładność [˚C] <0,3 |  |  |
| · elektroda przystosowana do pomiaru pH zarówno w cieczach (mleko, serwatka) jak i ciałach stałych (serek, twaróg) |  |  |
| · wyświetlacz, wskazujący jednocześnie pH lub potencjał redoks oraz temperaturę, status elektrody i buforu kalibracyjnego |  |  |
| · zasilanie bateryjne |  |  |
| · bufory do kalibracji elektrody |  |  |
| Termometr przenośny |  |  |
| · Ilość – 1 szt., |  |  |
| · przyrząd do pomiaru temperatury produktów mleczarskich, wody i otoczenia |  |  |
| · zakres mierzonych temperatur -50°C do 200°C |  |  |
| · rozdzielczość wskazań 0,1°C |  |  |
| · dokładność pomiaru -/+0,1°C w całym zakresie |  |  |
| · wyświetlacz LCD |  |  |
| · sonda wykonana z higienicznej stali kwasoodpornej od długości ok. 10 cm |  |  |
| · długość przewodu sondy 1 m |  |  |
| · zasilanie bateryjne |  |  |

Oferta gwarancji:

| Gwarancja (w miesiącach): |  |
| --- | --- |
| Urządzenie: |  |

Oświadczenia:

- Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie  identyfikacyjne Oferenta)